电动机技术协议

出   卖   人：

买   受   人：济南二机床集团有限公司

1、 出卖人应遵循的主要现行标准  （表1）

| 标 准 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T191 | 包装储运图示标志 |
| GB755 | 旋转电机 定额和性能 |
| GB/T1032 | 三相异步电动机试验方法 |
| GB/T997 | 电机结构及安装型式代号 |
| GB/T1993 | 旋转电机冷却方法 |
| GB/T4942.1 | 旋转电机整体结构的防护等级 |
| GB/T10068 | 旋转电机振动测定方法及限值 |
| GB/T10069.1 | 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法 |
| GB/T14711 | 中小型旋转电机 安全通用要求 |
| JB/T6449 | YH系列（IP44）高转差率三相异步电动机技术条件 |
| JB/T22722 | YX3系列（IP55）高效率三相异步电动机技术条件 |
| JB/T7118 | YVF2系列（IP54）变频调速专用三相异步电动机技术条件 |
| GB18613-2020 | 电动机能效限定值及能效等级 |

上表及该协议中罗列标准号省略发布年份，均按签订该技术协议之日为准的最新标准内容执行。

2、 运行条件

2.1 海拔不超过1000m；

2.2 最高环境空气温度， 不超过40℃；

2.3 最低环境空气温度：当采用滚动轴承时为-15℃；

2.4 最湿月的月平均最高相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度不高于+25℃；

3、 电机安装尺寸及主要电气技术参数

3.1 YH系列（IP44）高转差率三相异步电动机；

3.1.1 额定电压：380V；

3.1.2 额定频率：50Hz；

3.1.3 额定功率：满足JB/T6449功率型谱要求，也可做特殊功率等级。

3.1.4 相数：3；

3.1.5 效率、功率因数：满足JB/T6449要求

3.1.6最大转矩/额定转矩、堵转转矩/额定转矩、堵转电流/额定电流：满足JB/T6449；

3.1.7电机防护等级：主体IP54；

3.1.8定额：S3；

3.1.9绝缘等级：F；

3.1.10冷却方式：IC411；

3.1.11电机旋转方向：从电机主轴伸端视之，电机顺时针旋转；

3.2 YE3系列（IP55）高效率三相异步电动机；

3.2.1 额定电压：380V；

3.2.2 额定频率：50Hz；

3.2.3 额定功率：满足JB/T22722功率型谱要求，也可做特殊功率等级。

3.2.4 相数：3；

3.2.5 效率、功率因数：满足JB/T22722要求；

3.2.6最大转矩/额定转矩、堵转转矩/额定转矩、堵转电流/额定电流：满足JB/T22722；

3.2.7电机防护等级：主体IP55；

3.2.8定额：S1；

3.2.9绝缘等级：F；

3.2.10冷却方式：IC411；

3.2.11电机旋转方向：从电机主轴伸端视之，电机顺时针旋转；

3.3 YVF2系列（IP54）变频调速专用三相异步电动机；

3.3.1 额定电压：380V；

3.3.2 额定频率：50Hz；

3.3.3 额定功率：满足JB/T7118功率型谱要求，也可做特殊功率等级。

3.3.4 相数：3；

3.3.5 效率、功率因数：满足JB/T7118要求；

3.3.6 最大转矩/额定转矩、堵转转矩/额定转矩、堵转电流/额定电流：满足JB/T7118；

3.3.7 电机防护等级：主体IP54；

3.3.8 定额：S1；

3.3.9 绝缘等级：F；

3.3.10 冷却方式：IC416；

3.3.11 电机旋转方向：从电机主轴伸端视之，电机顺时针旋转；

4、 电机主要技术参数要求

4.1 电动机运行期间电源电压和频率与额定值的偏差应按GB755《旋转电机 定额和性能》的规定。

4.2 电动机定子采用F级绝缘，VPI真空压力浸漆，当海拔和环境空气温度符合本部分第2条规定时，温升按B级考核。电动机定子绕组的温升限值（电阻法）应不超过80K；轴承的容许温度（温度计法或埋置检温计法），对滚动轴承应不超过95℃。

4.3 电动机在热状态和在逐渐增加转矩的情况下，应能承受历时15s超过额定转矩60%的过转矩而不发生转速突变或停转，此时电压、频率维持在额定值。

4.4 电机在空载情况下，应能承受提高转速至其额定值的120%，历时2min而不发生有害变形。

4.5 电动机的定子绕组应能承受为时1min的耐电压试验而不发生击穿，试验电压的频率为50Hz，并尽可能为正弦波形，电压的有效值为两倍额定电压加1000V。同一台电动机不需要重复进行本项试验。如买受人提出要求，允许在安装之后开始运行之前，再进行一次额外试验，其试验电压应不超过上述规定的80%，如有需要，在试验前应将电动机烘干。

4.6 电动机的定子线圈就能承受对地和匝间耐冲击电压试验而不发生击穿。进行耐冲击试验时，其线圈试验冲击电压峰值和试验方法按JB/T10098的规定。

4.7 当三相电源平衡时，电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。

4.8 电动机空载时测得的振动速度有效值应按GB10068《旋转电机振动测定方法及限值》的规定。

4.9 电动机空载时测得的A计权声功率级的噪声数值应按GB/T10069.1《旋转电机噪声测定方法》、GB/T10069.3《旋转电机噪声测定限值》以及JB/T7593的规定。

4.10 电动机轴伸出端不允许承受外加的轴向力和联轴器重量以外的径向力。当电动机与被传动机械采用弹性联轴器联结时，联轴器上应有轴向限位装置，允许轴向窜动量应与电机制造厂协商。

4.11 在出线端标志字母顺序与三相电源的电压相序方向相同时，从主轴伸端视之，电动机应为顺时针方向旋转。

4.12 电动机的接线盒内和机座上各装有一个接地端子，并用GB14711规定的符号或图形标志标明。接地端子的设计应保证与接地导线具有良好的连接和足够的接触面积。

4.13 电动机上所有标志应保证清晰、耐用，在使用期内不易磨灭和脱落。

注：变频调速电机铭牌上应注明额定转速。

4.14 电动机每相标配测温电阻用于检测电机的温升：

（1）变频电机：测温电阻的型号按照KTY84、PT1000或PTC的订单要求执行。

（2）普通电机：预埋测温电阻，输出开关量信号用于控制。

4.15 电动机配置的旋转编码器用于检测电动机转速，同时电机接线盒里带有编码器接线图一份。 编码器及测温传感器安装要求。

（1）零件型号：

编码器：库伯勒或SICK，DC24V，HTL或TTL，具体品牌、型号随项目确定。

温度传感器类型：KTY84、PT1000或者PTC，具体型号按合同要求；

信号电缆（含温度传感器和编码器）：采用屏蔽高柔双绞电缆，每芯电缆采用多股铜丝线。电缆的总芯数及直径的（≥0.2mm，线径选择注意电缆压降）选择须满足编码器及主电机温度信号的正常使用，符合国家相关标准（需要与航空插头配合选型，安装时航空插头丝头要能锁紧信号电缆）。

航空插头、插座：采用防水航空针座，孔座（需要与信号电缆线径配合选型），针座安装在电机上；考虑航空插头采购问题，固定在电机上的航空插头采用公插针（即针座）形式，带插孔的孔座随电机发货用于贵司接线。孔座作为信号线的单端预铸头，品牌选用国内知名品牌。

（2）安装方式

测温传感器或测温电阻，编码器安装在电机内，具体安装位置乙方自定。元件安装固定可靠，不能因震动误报警，每相线圈1只，共3只传感器，引出6根信号线。符合国家相关标准。

电机编码器引接线和测温传感器引接线全部焊接在航空插头上，焊接线要符合国家相关标准，做好EMC电磁干扰防护。航空插座固定在附属接线盒侧面。附属接线盒内粘贴航空插头接线图。带编码器的变频电机的航空插头安装在风机上。

信号连接线一端预铸到航空插头，做好EMC电磁干扰防护，特别是屏蔽线要可靠接地符合国家相关标准。另一端为带标号散线供客户设备接线。连接线长度按合同要求，合同无要求的按80米执行（信号传输考虑压降，编码器及传感器选型注意传输距离要求）。

（3）航空插头接线图：

| 电缆编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备信号 | 0V | UB | A+ | A- | B+ | B- | O+ | O- | U相 | V相 | W相 |
| 设备名称 | 编码器 | PTC |

表一 温度传感器开关量信号

| 电缆编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备信号 | 0V | UB | A+ | A- | B+ | B- | O+ | O- | temp+ | temp- |  |  |  |  |
| 设备名称 | 编码器 | KTY84或PT1000 |

表二 温度传感器模拟量信号

（4）买方只对变频器最终采集到的信号有强制要求：无干扰、无跳变、数据稳定，能满足买方的正常使用要求。其余电机内元器件的具体选型、布线、安装不做强制要求，由电机厂家自行负责，电机厂家在设计时要充分考虑并避免编码器安装使用中存在的电磁干扰问题，确保信号稳定正确。

4.16 接线盒与电机壳体之间的线孔要有防尘垫，避免异物落入电机体内。

4.17 电动机出线孔要求，具体按下表执行：

| 接线盒分档 | 机座号 | 进线孔（引接电缆）尺寸 | 接线端子 | 接地端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 2-M48×2 | 6-M6 | M6 |
|  | 200,225 |  | 6-M8 | M8 |
| 2 | 250,280 | 2-M64×2 | 6-M10 | M8 |
|  | 315 |  | 6-M16 | M10 |
| 3 | 355 | 4-M76×2 | 6-M16 | M10 |
| 4 | 400,450 |  | 12-M16 | M10 |

乙方产品结构及尺寸与上表不符的，在双方签订最终技术协议前进行明确。

4.18 小于等于45kW的电机轴端中心要有螺孔，具体尺寸按下表：

| 机座号 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺钉孔 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 |

4.19出卖人应根据买受人需求，提供外形、尺寸与比例准确的dwg（dxf）格式的二维电机外形图或三维的parasolid、iges、sldprd、sldasm及stp等格式文件。

4.20变频调速电机图纸中应注明电机重量、电机轴转动惯量、电机轴上轴承最小、最大允许径向力以及轴承配置等电机主要技术参数。

4.21 电动机应随包装提供说明书、安装说明等技术文件。

4.22 在产品采购过程中提供详细的选型手册，手册中除基本电机选型参数外，还应包含以下信息：接线盒位置、接线盒上出线孔位置、接线盒内接线螺栓规格、带风机的风机电气参数及接线位置，编码器及测温电阻的接线位置及接线图等。

4.23 低压大功率（400、450）电机接线盒在电机顶部，出线口方向为左侧或者右侧，订货时，由受买人标注顶式左出线或者顶式右出线。

5、电机包装要求

5.1 产品包装符合科学、经济、牢固、美观和适销的要求；考虑室外存放的情况，有防水、防风等措施。

5.2 包装设计根据产品特点、流通环境条件和客户要求进行，包装紧凑、防护合理、安全可靠。在正常储运装卸条件下，产品到达买受人现场后不能因包装不善而产生锈蚀、残损或散失等现象。保证货物运输具有标志，标志符合内装货物性质和对运输条件的要求。

6、 电机质量承诺及售后服务承诺

6.1 质量承诺

出卖人提供的电机产品需遵照GB755《旋转电机定额与性能》和相应系列技术条件的要求。 电机在“三包”期内如发生质量故障，一律按国家有关规定执行，“三包”工作及时迅速。

6.2制造过程中买受人有权派技术人员到出卖人公司生产现场进行过程监造，交货前可到现场验收，可进行负载检查。

6.3出卖人需要对提供的电机产品有完整的过程检验记录。

6.4 出卖人应指定专人对买受人提供技术支持，人员变动时应及时通知。

出卖人：                                  买受人：济南二机床集团有限公司

代表签字：                                          代表签字：

日     期：                                          日    期：